## Slide 1: Organisation pratique de la gestion et de l’utilisation d’un dépôt de PSL d’urgence vitale
Dr G Daurat CRH

## Slide 2: Objectifs du dépôt urgence vitale
L’objectif est le maintien en vie du patient
Mise à disposition de CGR immédiate,
En l’attente de délivrance par l’EFS
  ex: maternité, hémorragies de délivrance
  ex : urgences, bloc: hémorragies massives
Pas de contrainte de groupe ou RAI

## Slide 3: Objectifs du dépôt urgence vitale
L’objectif est le maintien en vie du patient
Mise à disposition de CGR immédiate,
En l’attente de délivrance par l’EFS
  ex: maternité, hémorragies de délivrance
  ex : urgences, bloc: hémorragies massives
Pas de contrainte de groupe ou RAI

## Slide 4: Synthèse pratique sur l'organisation et le fonctionnement d'un dépôt d'urgence vitale

## Slide 5: Localisation, équipement, contenu

## Slide 6: Localisation
Le plus proche possible des utilisateurs
accessible H24
surveillance permanente par le personnel soignant habilité
accessibilité garantie aux utilisateurs
protégé des dégradations et utilisations “inappropriées”

## Slide 7: Enceinte frigorifique
Température de conservation +2° à +6°, pour CGR
Fermant à clef
Qualifiée
Dotée de mesure de température et enregistrement continus
Dotée d ’alarme avec seuil haut et bas
  alarme audible, centralisée et/ou déportée

## Slide 8: Gestion du matériel
Enceinte exclusivement réservée aux PSL du dépôt
Maintenance régulière:
  procédure de maintenance
  fiche de suivi du matériel
Décontamination régulière
Gestion des anomalies de fonctionnement, avec solution de secours

## Slide 9: Contenu du dépôt
CGR uniquement groupe O
RH D + et RH D -
Scellés
Enregistrement continu de température des PSL en plus de celle de l’enceinte
Nombre défini par la convention

## Slide 10: Gestion du Fonctionnement du dépôt

## Slide 11: Organisation du dépôt = rigueur!
Utilisé toujours dans l’urgence, le stress et la précipitation: pas de place pour l’imprévu,
Tout doit être prêt à tout moment
  Aucun dysfonctionnement dans la conservation ou l’approvisionnement
  Aucune negligence dans la surveillance
  Aucun tâtonnement à l’utilisation, tout le personnel est formé
  Aucune surprise à l’utilisation!!!!!!!!!!

## Slide 12: 1) Documentation qualité : tout est prévu
  Organigramme
    Dont formation
  Qualification et maintenance du matériel
  Procédure de surveillance quotidienne
  Procédures de nettoyage des locaux et de décontamination du matériel
  Procédure de gestion des anomalies
  Procédure de réception des PSL
  Procédure de délivrance réapprovisionnement, traçabilité

## Slide 13: 2) Formation du personnel
Médecin responsable
Médecins prescripteurs
Soignants habilités à délivrer les PSL
Bio-médicaux pour maintenance
Personnel de l’EFS pour réapprovisionnement

## Slide 14: 3) Maintenance Quotidienne
Quotidienne: responsable désigné
  Vérifier disque température
  Vérifier contenu
  Émarger feuille de contrôle

## Slide 15: 4) Maintenance périodique
Périodique
  7j changer disque enregistreur (personnel désigné)
  15 j renouveler les CGR (EFS),
  2-3 mois: décontamination (personnel désigné)
  6mois-1 an: maintenance préventive (biomédical)
  1 an: rapport d’activité et d’évaluation du dépôt, (responsable médical)

## Slide 16: 5)Reception des PSL au dépôt
Qui: personne désignée de l'ES
Quand: rotation régulière par l’EFS ou utilisation du dépôt
Comment:
  vérifier
    Bordereau EFS
    Nombre de CGR, Groupes
    Scellés
    Température du frigo, position des bacs
  Tracer la vérification
  Mettre le registre à jour

## Slide 17: 6) Utilisation du dépôt
C'est l'heure H !!!!!

## Slide 18: Utilisation : Objectifs
1) couvrir les besoins
  Répondre aux besoins immédiats vitaux
  ne jamais être à cours de PSL
  prise de relais par l’EFS le plus vite possible
2) préserver la ressource pour d’autres patients
  ne pas gaspiller les CGR O
  épargner les RH D -

## Slide 19: Principes de recours au dépôt
Le médecin évalue le délai maxi tolérable avant transfusion
  si inférieur à délai de disponibilité de l’EFS, recours au dépôt.
    ex 10 minutes la nuit -> dépôt
  Si compatible avec délais EFS: recours obligatoire à l’EFS
    ex 15 minutes le jour -> EFS

## Slide 20: Prescription: CGR, groupe
Médecin,
Obligatoire par écrit (écrit immédiat, sinon retardé, mais attention prévoir le détail de cette procédure dégradée):
prescrit CGR
prescrit double détermination
  par deux prélèvements AVANT transfusion
  par deux personnes différentes (dont lui même le cas échéant)

## Slide 21: Prescription CGR
Obligatoire
Sur ordonnance signée
Mention extrême urgence
  Préciser CGR O
  Préciser le RH D
  Préciser le Nombre
Essayer de fractionner les prescriptions
Malades médicaux : Rarement urgence!

## Slide 22: Economiser O-
Pourquoi?
Comment:
Femmes 0-50 ans RH inconnu : RH D -
Malades connus RHD - : RH D – si possible
Tous les autres (env 70%)->RH D +

## Slide 23: Délivrance: pas d’improvisation!
Personnel différent de celui qui s'occupe du malade
Uniquement par personnel habilité
Accès à la clef connu par ce personnel
(pas de surprise)
Alerte de l’EFS immédiate dès prescription

## Slide 24: Délivrance : de la méthode!
Accéder au dépôt
Délivrer les PSL
Réapprovisionner
  fiche de réapprovisionnement, transmise à l’EFS immédiatement
Tracer:
  écriture sur le registre
Voir la Check-list

## Slide 25: 1) Accès au dépôt
Présenter la prescription aux personnels habilités du dépôt
Absence de prescription écrite: appel du prescripteur
Prendre la clef au vu de la prescription,
Appel d’urgence à l’EFS, dès qu'on prend la clef (cas des sites EFS en astreinte)

## Slide 26: 1) Accès au dépôt
Présenter la prescription aux personnels habilités du dépôt
Absence de prescription écrite: appel du prescripteur
Prendre la clef au vu de la prescription,
Appel d’urgence à l’EFS, dès qu'on prend la clef (cas des sites EFS en astreinte)

## Slide 27: 2) Prendre les CGR dans le frigo
Vérifier groupe O et RH D prescrit
Couper le scellé,
Essayer de prendre au fur et à mesure
  (tout CGR non utilisé sera détruit)
  Si consensus sur RhD négatif non respecté, demander au prescripteur s'il souhaite réellement s'en écarter

## Slide 28: 3) Assurer la suite de l’approvisionnement en PSL
Transmission de demande de réapprovisionnement à l’EFS
  En fait c’est la prescription d’urgence vitale avec les numéros des PSL utilisés(sert aussi à traçabilité)
Vérification de transmission des tubes au labo pour groupage RAI d’urgence
  ABO en 20 ‘ (pour passer en iso groupe)
  RAI en 1 h

## Slide 29: 4) Tracer
Noter sur le registre
      identification du soignant, du prescripteur, du patient
      date, heure
      numéro de PSL pris
      devenir du PSL
Laisser double de prescription

## Slide 30: 5) Relais par l’EFS
Dès disponibilité de l’EFS: prendre les PSL à l’EFS
  Organiser transport d’urgence
  Suivant degré d’urgence et connaissance groupe RAI du malade.
Réapprovisionner dépôt
  Voir procédure détaillée de transport, réception

## Slide 31: Le rôle du médecin responsable

## Slide 32: Le rôle du médecin responsable
Organisation : Participation
  Vérifier adéquation dépôt/besoins ES
  Participer à la conception du dépôt
  Participer à rédaction des procédures
Assurer la communication avec les prescripteurs pour
  Compréhension des degrés d'urgence
  Compréhension des règles de prescription : écrite, fractionnée, épargne du O -

## Slide 33: Le rôle du médecin responsable
Coordination avec le cadre responsable
  Adéquation des procédures
  Bon fonctionnement au quotidien
  Déclaration des incidents
Participer à l'habilitation du personnel
Effectuer une évaluation régulière
  De la qualité de l'organisation
  Du respect effectif des procédures
= rapport annuel standardisé

## Slide 34: Le rapport annuel standardisé
Objectif du rapport
Vérifier
  conformité de l'organisation du dépôt
    à la réglementation,
    à la convention avec l'EFS,
    aux bonnes pratiques
  l'adéquation du dépôt aux besoins de l'ES
Présenter les résultats de l'évaluation du fonctionnement

## Slide 35: La suite de la formation

## Slide 36: Le stage pratique à l'EFS
Equivalent à 4 h
Dans le site EFS de votre choix
  Avec un médecin de distribution EFS
  Aux dates et heures convenues
Objectifs:
  Etude du système qualité de délivrance
  L'immuno-hématologie en pratique
  L'approvisionnement des ES en pratique
Attestation de stage envoyée à l'Adhet

## Slide 37: Les travaux pratiques de la formation : dans votre ES
Rapport annuel 2011
Révision de la documentation qualité : grille_recevabilite_annexes.pdf
Evaluation des connaissances des personnels habilités
Ensemble des documents disponibles sur www.hemovigilance-cncrh.fr
    Rubrique votre région, Languedoc Roussillon

## Slide 38: Calendrier prévisionnel
Les trois documents remplis sont à retourner à l'Adhet avant la deuxième partie de la formation